## Slide 1: Esperimento Curve di Landau
Laboratorio delle particelle elementari a.a. 2018-19
Lino Miramonti
Università degli Studi di Milano
Facoltà di scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

## Slide 2
Particelle cariche pesanti (α, p, d, μ, , ioni pesanti...) {>105 MeV}
Particelle cariche leggere (β±, e±) {0.511 MeV}
Particelle neutre (n,ν)
Radiazione elettromagnetica (γ, X)
In queste lezioni siamo interessati alla perdita di energia da parte di particelle cariche.
Tralasciamo pertanto l’interazione, con la materia, delle particelle neutre e della radiazione elettromagnetica.
Tratterremo dapprima l’interazione della particelle pesanti ed estenderemo poi la trattazione agli elettroni.
Particelle cariche pesanti
Particelle cariche leggere
Particelle neutre & Rad em
Interazione delle particelle e della radiazione em con la materia

## Slide 3
Interazione delle particelle cariche pesanti
Le particelle interagenti sono poco deviate dalla loro traiettoria iniziale.
In prima approssimazione la traiettoria può essere considerata rettilinea.
Quando una particella carica attraversa un mezzo subisce:
Una perdita di energia
Una deviazione dalla direzione incidente
Questi effetti sono dovuti a due processi:
Collisioni inelastiche con gli elettroni atomici
Scattering elastico sui nuclei atomici
Vi sono inoltre altri processi in gioco:
3) Emissione di radiazione Cherenkov
4) Bremsstrahlung
5) Reazioni nucleari
Per le particelle pesanti gli effetti sono dovuti principalmente alle collisioni inelastiche con gli elettroni atomici
(Sezione d’urto = 10-17-10-16 cm2)
L’interazione avviene principalmente con gli elettroni del mezzo!
ECCITAZIONE
IONIZZAZIONE
Se gli elettroni sono condotti a livelli superiori
Se gli elettroni sono strappati all’atomo (o alla molecola)

## Slide 4
Le collisioni inelastiche hanno una natura statistica. Nell’attraversare uno spessore macroscopico le particelle interagiscono molte volte, pertanto le fluttuazioni sulla perdita di energia totale sono piccole.
Ha senso pertanto introdurre la perdita media di energia per unità di lunghezza.
Indichiamo con dE/dx la quantità di energia persa per unità di percorso.
La perdita di energia per unità di percorso fu introdotta per la prima volta da Bohr utilizzando argomenti classici e venne poi estesa utilizzando la meccanica quantistica da Bethe e Bloch. Noi utilizzeremo quest’ultima.
La dipendenza dal materiale attraversato compare in A,Z,ρ,I (e indirettamente in δ)
La dipendenza dalla particella incidente compare in z ed M (all’interno dei parametri cinematici β,γ)
A,Z,ρ,I
z,β,γ

## Slide 5
A basse energie domina il termine 1/β2
Minimo di Ionizzazione: 2-3 m0c2
Risalita relativistica
1)
2)
3)
Correzioni alla Bethe-Bloch ad alte e basse energie:
Il termine δ rappresenta una correzione alle alte energie detta effetto densità.
Esiste un’altra correzione a basse energie detta “shell correction”
Bethe-Bloch

## Slide 6
Curva di Bragg per particelle alfa
Il numero di coppie create per unità di lunghezza di percorso è proporzionale alla frazione dE/dx d’energia persa dalla particella.
Quest’ultima aumenta man mano che l’energia della particella diminuisce passando per un massimo alla fine del percorso.

## Slide 7
Molte volte la dE/dx viene graficata in funzione di βγ anziché in funzione dell’energia.
Il minimo di dE/dx lo si ha per β≈0.96 ossia βγ≈3.43(*)
Le particelle con questa energia vengono dette “particelle al minimo di ionizzazione” o più semplicemente MIP (Minimum-Ionizing Particles)
Esempio da: Review of Particle Physics
Molte volte la densità ρ del materiale attraversato viene inglobato nella dE/dx come mostrato in figura.
In questo caso la perdita di energia specifica avrà le dimensioni.
(*) Il valore esatto dipende come vedremo più avanti dal materiale attraversato

## Slide 8
Il termine I rappresenta l’energia media di eccitazione degli atomi del materiale attraversato e vale:
Il termine δ è il più difficile da valutare (è dovuto all’appiattimento e all’allargamento del campo elettrico generato dalla particella ad alte energie).
Questo termine porta la dE/dx a diventare pressoché costante a partire da βγ≈1000 (plateau di Fermi). Noi utilizzeremo elettroni da qualche MeV e pertanto possiamo trascurare il termine δ.
National Institute of Standards and Technology (NIST)
Stopping-Power and Range Tables for Electrons, Protons, and Helium Ions
http://www.nist.gov/pml/data/star/

## Slide 9
La perdita di energia segue una legge di scala ed è una funzione della velocità β.
Nota la funzione per una data particella, ad esempio protoni, è nota anche per le altre particelle, a β fissato.
Infatti essendo:
Si ha:
Bethe-Bloch in funzione dell’energia cinetica per differenti particelle.
Ad esempio:
il valore di –dE/dx è lo stesso per protoni di momento pp e per pioni di momento pπ=pp mπ/mp
pp= 6.7 GeV/c
pπ= 1 GeV/c

## Slide 10
Determinazione del minimo di ionizzazione:
Funzione parametrica in a,b dipendente da solo β

## Slide 11
Otteniamo:
Il valore di β si trova per via grafica
Il valore di β dipende quindi solo da b e non da a ossia le caratteristiche del materiale attraversato entrano in gioco solo attraverso il potenziale di ionizzazione I che dipende da Z
Il valore del minimo di –dE/dx dipendo invece soprattutto da a
a=f(dE/dx))
b=f(β)

## Slide 12
Esercizio: Trovare il minimo di ionizzazione per particelle cariche in alluminio

## Slide 13
Introducendo il valore di β = 0.954 (o βγ = 3.18) nella –dE/dx otteniamo:
Derivando rispetto a β e ponendo uguale a zero la derivata si ottiene:

## Slide 14
Altri materiali
Come si può vedere:
Il valore di βγ non cambia molto.
Il valore di dE/dx cambia notevolmente. Ma solo di un fattore 4 se si considera la densità

## Slide 15
Percorso medio Rm
Re percorso estrapolato
Il percorso medio Rm è definito come lo spessore del mezzo assorbente necessario a ridurre a metà il numero di particelle iniziali I0
Ogni particella possiede una traiettoria propria e tutte le particelle aventi la stessa energia iniziale hanno un percorso che le differenzia statisticamente le une dalle altre.
Dispersione nel percorso
La fluttuazione sul valore medio del percorso è detto range straggling
Definiamo percorso della particella la distanza che questa percorre all’interno del mezzo prima d’aver perso tutta la propria energia:
Range e Straggling

## Slide 16
Esercizio: Quanto spessore di alluminio occorre per portare un fascio di protoni di momento pari a 3000 MeV a 2990 MeV?
Sapendo che il minimo di ionizzazione in Al è
significa che protoni di momento pari a 3000 MeV sono particelle al minimo di ionizzazione; il suo valore in Al è stato calcolato nell’esercizio precedente e vale 1.65
Dividendo per la densità dell’alluminio:
Supponiamo che nell’intervallo 2990-3000 MeV la perdita di energia specifica sia costante (possiamo pertanto portare fuori la perdita di energia specifica dall’integrale).
2.24 cm
Al
pp=3000 MeV
pp=2990 MeV

## Slide 17
Interazione delle particelle cariche leggere:
(i.e. elettroni e positroni)
Gli elettroni sono in generale ultrarelativistici: γ = 4 a 2 MeV.
Nell’urto con gli elettroni atomici non si possono trascurare le deflessioni
Differenze tra elettroni e positroni (indistinguibilità)
I valori di dE/dx ottenuti non si discostano molto da quelli ottenuti per le particelle pesanti

## Slide 18
Le particelle cariche leggere sono soggette non solo alla collisione con gli elettroni atomici del mezzo in cui interagiscono, ma subiscono anche un secondo tipo di meccanismo di perdita di energia dovuto alla interazione coi nuclei atomici. Questo secondo tipo di interazione, importante per energie elevate dell’elettrone incidente, è detta perdita di energia per irraggiamento
Tale processo è direttamente proporzionale all'energia ed inversamente proporzionale al quadrato della massa delle particelle.
perdita di energia per irraggiamento
Ad energie di pochi MeV risulta ininfluente ma al crescere dell'energia esso può diventare il maggiore responsabile della perdita di energia per elettroni e positroni.
L'energia persa per unità di percorso per elettroni e positroni è dato dalla somma di due termini, quello di radiazione e quello di collisione:
X0 è la lunghezza di radiazione

## Slide 19
L'energia persa per radiazione dipende fortemente dal materiale su cui incide l'elettrone (o il positrone) ed è quindi interessante conoscere per ciascun materiale l'energia critica, Ec alla quale l'energia persa per collisione eguaglia quella persa per radiazione nel processo di bremsstrahlung. Questo avviene quando:

## Slide 20
Esercizio:
Quale è l’energia rilasciata da un fascio di elettroni relativistici di 4 MeV di energia cinetica in 200 micron di silicio?
Cerchiamo il valore della perdita specifica di energia nelle tabelle (ad esempio quelle del NIST)
http://physics.nist.gov/cgi-bin/Star/e_table.pl
4 MeV

## Slide 21
Questo valore si riferisce alla perdita specifica di energia totale somma di quella persa per collisione pari a 1.591 e quella radiativa (trascurabile) pari a 0.108
oppure
Calcolandolo come fatto precedentemente troveremo un valore di:
Inoltre considerando che nel silicio sono necessari ≈3.6 eV per generare una coppia elettrone-lacuna, ne consegue che al passaggio di una MIP sono prodotte in media 110 coppie elettrone-lacuna per µm
200 μm
Si
e-=4000 keV
e-=3920 keV
80 keV

## Slide 22
Fluttuazioni (straggling)
La perdita di energia è un fenomeno statistico.
Per grandi spessori (≥ 1 g/cm2), sotto l’ipotesi che le perdite di energia siano piccole rispetto all’energia totale, si ottiene una distribuzione gaussiana di larghezza:
dove x (cm) è lo spessore di materiale attraversato
CASO RELATIVISTICO. La precedente è valida per particelle pesanti non relativistiche.
Nel caso di particelle relativistiche si ha:
particelle pesanti non relativistiche
Particelle relativistiche
Equivalente a:
1 cm di H20
0.44 cm di Silicio = 4400 μm

## Slide 23
Esempio: Consideriamo 1 cm di alluminio:
Avevamo visto che
Quindi per x=1 cm
Al

## Slide 24
Per piccoli spessori le fluttuazioni dell’energia diventano più importanti
Le fluttuazioni statistiche sono dovute a:
  1) Numero di collisioni
  2) Energia trasferita per ogni collisione
Si hanno grandi code ad alti trasferimenti di energia; ne consegue una distribuzione asimmetrica in cui il valore più probabile (picco) < del valore medio
Queste distribuzioni sono dette CURVE DI LANDAU.
Gli elettroni che ricevono una grande energia (δ electrons) possono sfuggire dal rivelatore
Energia rivelata minore dell’energia persa dalla particella
Fluttuazioni rivelate minori della fluttuazione di energia persa